## Slide 1
智慧盆栽（IPOT）

## Slide 2
硬件设备：
1、STM32F103C8T6 √
2、DHT11（温湿度传感器） √
3、BH1750（光照传感器） √
4、ESP8266（无线传输模块） √
5、电容式土壤湿度传感器 √
6、MOS开关（控制水泵） √
7、LED灯 √
8、OLED显示屏 √
WIFI + MQTT
STM32
DHT11
BH1750
ESP8266
电容式土壤湿度检测传感器
小程序
LED灯
MOS开关

## Slide 3
第一部分：基础搭建
1、DHT11温湿度传感器驱动代码编写
2、BH1750光照传感器驱动代码编写
3、LED以及继电器控制
4、电容式土壤湿度传感器驱动代码编写
DHT11
采用单总线通讯
BH1750
采用I2C通讯
电容式土壤湿度传感器
采用ADC通讯
继电器控制
采用GPIO
串口通讯
采用Usart通讯
LED控制
采用GPIO
√
√
√
√
√
√

## Slide 4
DHT11温湿度传感器：采用单总线通讯协议（他与DALLAS 1-wire略有不同）
1、配置单片机时，需要将管脚设置为漏极开路，并且处于上拉状态
（1）主机和从机都执行一个操作就是将总线拉低（0），当没有处于拉低状态时，总线始终处于高电位（1）
2、单总线通讯协议：
（1）特点：
  a.只有一根数据线，既传输数据也传输时钟，数据传输是双向的，但是不能同时进行属于半双工
  b.支持多设备连接，通过总线共享
  （2）基本时序
  a.基本流程：初始化、读时序、释放总线
  b.初始化时，主机将总线拉低，保持18ms，从机接收到低电位后，进行复位
  c.主机释放总线，总线拉高，保持20us~40us
  d.从机接收到总线由高变低，会将总线拉低，保持80us，然后在拉高总线，持续80us
  e.主机在此过程中读取总线电平，当检测到总线出现低-高起伏，代表握手成功
  f.连续发送40位数据，高位先出（DHT11 用“高电平持续的时间长短”来决定数据是 0 还是 1）
  【再发送每一bit前，DHT11都会将总线拉低50us，表示0就拉高总线26~28us，表示1就拉高总线70us】
  g.单片机的读取方式为在检测到上升沿后死等40us，读取此时总线电平，低电平为0，高电平为1
  【8位湿度整数 +8位湿度小数 +8位温度整数 +8位温度小数+ 8位校验和】
  h.单片机采集完40bit后，DHT11会释放总线，主机需要将GPIO口配置为输入模式，拉高总线电平
  j.DHT11手册上描述两次调用起始信号的时间间隔不能小于1s，如频繁调用数据输出会出错

## Slide 5
DHT11温湿度传感器：采用单总线通讯协议（面试可能问题）
1、问：“如果我在 2 秒的等待期内，突然想马上获取最新的温度，能直接去读吗？”
回答： 不能。DHT11 的硬件特性决定了它无法高频响应。如果强制读取，由于其内部的 ADC 转换和数据锁存还没完成，读出的要么是上一组陈旧的错误缓存，要么传感器直接死机不响应。如果系统需要高频采样，应该在选型时更换为 I2C 接口的 AHT20 或 SHT30 等高性能传感器。
2、问：“你在等待这 2 秒期间，单片机在干什么？怎么保证不浪费 CPU？”
回答：我不会使用 delay_ms(2000) 这种阻塞式的死等。
在裸机开发中，我会利用定时器每 2 秒产生一次中断并设置标志位，主循环轮询标志位，其余时间 CPU 可以去处理按键扫描、屏幕刷新或执行其他业务逻辑；
在 FreeRTOS中，本项目会将 DHT11 采集封装为一个独立任务，读取完一组数据后调用 vTaskDelay(2000)，让出 CPU 使用权，使系统自动切换到其他低优先级任务，实现并发。

## Slide 6
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议
1、I2C是典型的主从架构，一种多主线总线，半双工同步串行通信接口
2、两根信号线：
（1）SCL（串行时钟线）：同步数据传输的时钟信号
（2）SDA（串行数据线）：用于双向数据传输
3、I2C 总线上可挂接的设备数量受总线的最大电容400pF限制
4、串行的 8 位双向数据传输速率在标准模式下可达 100Kbit/s，快速模式下可达 400Kbit/s，高速模式下可达 3.4Mbit/s
5、总线上可以挂多个从机（实际设计时不可超过8个器件，理论上可以挂载127个地址），从机的地址在出场就设定好，有唯一的设备地址
6、标志位
（1）起始位：当SCL为高电平，SDA出现下降沿时
（2）停止位：当SCL为高电平，SDA出现上升沿时
（3）数据传输：SDA的数据变换只能在SCL低电平时发生，在SCL高电平期间，需要保证SDA上的数据稳定
（4）应答信号：主机发送完8位数据后，会将SDA设置为输入模式，等待从机
应答，主机发送完数据后紧跟的那个时钟信号就是给应答信号使用的，从机将
SDA拉低表示发出应答信号
7、I2C设备地址8位，最后一位不属于地址，在使用地址时整体右移一位处理

## Slide 7
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议
8、I2C时序
（1）起始信号：当 SCL 为高电平期间，SDA 由高到低的跳变
（2）数据有效性：IIC 总线进行数据传送时，时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有 在时钟线上的信号为低电平期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。数据在 SCL 的上升沿 到来之前就需准备好。并在下降沿到来之前必须稳定（简而言之就是在发送数据之前先进行初始化）
（3）数据传输：SCL低电平，SDA的数据变换；SCL高电平，SDA数据稳定
（4）应答信号：应答信号为低电平时，接收器已经成功地接收了该字节
（5）停止信号：当 SCL 为高电平期间，SDA 由低到高的跳变
（6）空闲状态：IIC 总线的 SDA 和 SCL 两条信号线同时处于高电平时，规定为总线的空闲状态

## Slide 8
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议
9、I2C写时序
（1）开始信号
（2）发送 I2C 设备地址，每个 I2C 器件都有一个设备地址，通过发送具体的设备地址来决定访问哪个 I2C 器件。这是一个 8 位的数据，其中高 7 位是设备地址，最后 1 位是读写位（1为读操作，0为写操作）， 因为现在是写操作，故最后一位是0
（3）等待从机发送的 ACK 应答信号
（4）重新发送开始信号
（5）发送要写入数据的寄存器地址
（6）从机发送的 ACK 应答信号
（7）发送要写入寄存器的数据
（8）从机发送的 ACK 应答信号
（9）停止信号

## Slide 9
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议
10、I2C读时序
（1）主机发送起始信号
（2）主机发送要读取的 I2C 从设备地址,读写控制位，因为是向 I2C 从设备发送数据，因此是写信号 0
（3）等待从机发送的 ACK 应答信号
（4）重新发送开始信号
（5）主机发送要读取的寄存器地址
（6）等待从机发送的 ACK 应答信号
（7）重新发送开始信号
（8）重新发送要读取的 I2C 从设备地址,读写控制位写1，表示接下来是从 I2C 从设备里面读取数据
（9）从机发送的 ACK 应答信号
（10）从 I2C 器件里面读取到的数据
（11）主机发出 NACK 信号，表示读取完成，不需要从机再发送 ACK 信号了
（12）主机发出 STOP 信号，停止 I2C 通信

## Slide 10
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议
11、多字节写入/读取
12、I2C时钟同步：由于I2C支持多主机模式，故在 I2C 总线上传送
信息时的时钟同步信号是由挂接在 SCL 线上的所有器件的 逻辑“与”
完成的。即如果有多个主机同时产生时钟，那么只有所有主机都发
送高电平时，SCL 上才表现为高电平，否则 SCL 都表现为低电平，
可见，时钟低电平时间由时钟低电平期最长的器件确定，而时钟高
电平时间由时钟高电平期最短的器件确定
13、时钟仲裁：当所有主机在 SDA 上都写 1 时，SDA 的数据才是 1
只要有一个主机写 0，那此时 SDA 上的数据就是 0。一个主机每发
送一个 bit 数据，在 SCL 为高电平时，就检查 SDA 的电平是否和发
送的数据一致，如果不一致，这个主机便知道自己输掉了仲裁，然
后停止向 SDA 写数据，就不在产生时钟脉冲了。
14、STM32设备的SCL和SDA均要配置成开漏输出模式，还需添加上拉电阻

## Slide 11
BH1750光照传感器：采用I2C通讯协议（面试可能问题）
1、问：I2C 怎么实现多设备的？寻址是怎么回事？
答：I2C总线上会并联多个从机设备，在通信开始前，主机会发送一个字节包含7位地址以及1位读写位，当从机中固有的地址与发送的地址匹配，就会返回一位应答位。如果没匹配上就会忽略后续数据
2、问：既然 I2C 有上拉电阻，那是谁把 SDA 变成高电平的？
答：SDA 变成高电平不是由芯片内部推高的，而是芯片松手（释放总线），将引脚配置为开漏输出，由外部的上拉电阻将总线电平拉高。这就是开漏输出的精髓，为了防止主从机同时驱动总线导致短路
3、问：硬件 I2C 和 软件模拟 I2C 有什么区别？
答：硬件 I2C： 单片机内部有专门的 I2C 控制器硬件外设。只要配置好寄存器，把数据扔给数据寄存器，硬件会自动生成 SCL 时钟并发数据，不占用 CPU 资源。
软件I2C：纯靠 CPU 执行代码，通过控制普通 GPIO 引脚的高低电平翻转，配合延时函数，硬生生“画”出 I2C 的时序波形。优点是极度灵活、稳定，所有引脚都能用；缺点是占用 CPU 资源，且速度上限不如硬件 I2C。

## Slide 12
土壤湿度传感器：采用ADC
1、分辨率：通常使用bit（位）来表示【STM32使用的是12位ADC——故最小分辨率是0.8mV】
2、采样率：每秒钟能采集到的数据，单位（SPS），STM32的最高采样率可到1Msps
3、奈奎斯特定理：ADC的采样频率必须至少是信号最高频率的2倍
4、STM中ADC的工作原理：逐渐逼近型（SAR-ADC）也可以理解为二叉查找法
5、在使用ADC进行工程实践的时候，由于模拟信号极易受干扰，数值波动跳动比较大。常用的做法是，连续读取十个数据，去掉最大值，去掉最小值，其余数据取平均值
6、参考电位可能不稳定，可以使用专用的高精度稳压芯片来提供参考电位。

## Slide 13
USART传输协议
1、USART（通用同步异步收发器）：异步全双工，低位先行
2、工作方法：一个字节的数据自动生成数据帧时序，从TX引脚发送出去，也可以接收RX引
脚的数据帧时序，拼接位一个字节的数据
3、STM32自带的USART：自带波特发生器，最高达4.5MHz，可配置数据位长度（8/9），停止位长度（0.5/1/1.5/2），并且可以选择校验位（无校验，奇校验，偶校验）
4、USART基本参数：
（1）波特率：串口通信的速率，决定了每隔多久发送一位数据，由于没有时钟线，在发送和接受的过程中需要约定好波特率，如果上位机与下位机的波特率不同就会出现乱码的现象
（2）起始位：标志一个数据帧开始的时候，固定位低电平（空闲时为高电平）
（3）数据位：数据帧，1为高电平，0为低电平，低位先行
（4）校验位：用于数据验证，根据数据位计算获得（为了防止中间受到干扰变异，可以加一位奇偶校验位）
【规则：加上校验位之后，连同 8 位数据位一起算，总共的二进制位中，数字 1 的个数必须是校验位所表示 的数据，无需自己写，这是软件中自身携带的算法】
5、USART与UART的区别：
（1）UART：通用异步收发器，是我们最常用的，只有TX，RX没有时钟线
（2）USART：通用同步收发器，在原有的基础上多一根SCLK时钟线，在开启同步模式后，接收端可以判断时钟线的上升沿或者下降沿，来接收数据，而不是使用约定好的波特率。此方法有更高的传输速率并且更不容易受波特率误差影响
（3）为何很少使用USART：因为管脚数量有限，如果使用USART还不如使用SPI、I2C通讯协议

## Slide 14
USART传输协议
6、单片机如何接收串口数据
（1）轮询法（死等数据）：使用while循环，观察串口接收寄存器，等到1，进行数据接受，但是这种方法会过度的占用CPU资源，其他任务无法正常进行
（2）中断接收：配置串口中断，CPU只会在串口触发中断时进行工作，其余时间会完成其他任务，但是如果传输速率非常快也会导致CPU频繁打断，工程不一定能够成功运行（本项目使用的是中断接收，由于数据发送数据都是ms级别以上的，所以并不用过多担心此问题）
（3）最佳方案：DMA+串口空闲中断
  DMA：直接内存访问，收到的数据直接存入内存，不在CPU中进行
  串口空闲中断：当发送方发完一句话，串口线上会出现一个字节以上的空闲时间，检测到一个空闲中断，将之前所有的数据统一打包发送到内存，这样能大大减轻CPU的工作量
  7、拓展：环形缓冲区
  （1）单片机一次性接收到很多数据，但是来不及处理容易出现原始数据被新数据覆盖的问题，如果使用普通数组，也会有存满数据的时候，你要把整个数组清零重头开始吗？那中间正在读的数据就乱了；或者数组移位？浪费 CPU 时间！
  （2）设置环形缓冲区大小，并且还需要有一个读指针以及写指针（写指针即为当接收到一个新数据时，将其放在写指针的位置上，然后写指针+1，读指针即为当读指针上有数据时，读取数据并且指针+1）
  （3）使用%取余功能实现环的效果
  （4）缓冲区已空：当写指针等于读指针时，缓冲区为空
  （5）缓冲区已满：在缓冲区中始终留一空位，只要当写指针在读指针之前一位的时候代表缓冲区已满

## Slide 15
TCP/IP 协议栈
1、协议栈：网络传输过程中，数据不能直接发送在网线上，需要经过层层包装，这个过程就叫协议栈
2、TCP/IP四大层次（从上到下）
（1）应用层：决定了数据内容和格式
【常见的应用层：HTTP，MQTT，DNS】
（2）传输层：负责建立两台设备之间的通信路线，决定传输策略
【TCP（传输控制协议）：速度慢但是可靠，如果失败会自动重发，顺序乱了也能重新自动排序】
【UDP（用户数据报协议）：速度快但是不可靠，发送之后结果如何不会负责】
（3）网络层：在复杂的网络环境中为要发送的数据报找到一个合适路径进行传输，负责地址管理路由选择
【核心协议IP协议：世界上每一个入网的设备都会有一个IP地址，数据包会根据IP地址规划路径进行传输】
（4）网络接口处：处理与物理硬件的交互
【核心概念： MAC 地址（网卡的物理地址，出厂固化，全球唯一）】
3、数据如何发送（以ESP8266举例）
（1）应用层：获取一组数据
（2）传输层（TCP）：将数据进行打包，贴上TCP报头（写上源端口和目的端口）—— 称为数据段
（3）网络层（IP）：将包装好的数据再进行包装，贴上IP报头（写上源IP个目的IP）——称为数据报
（4）网络接口层（WiFi）：再将包好的数据进行包装，贴上MAC报头（写上硬件MAC地址）——数据帧
（5）物理层：把数据帧变成电磁波或电平信号，使用天线进行发送
（6）到达服务器，服务器反向拆包获取数据
4、为什么分层打包：解耦 如果一次性包装容易发生崩溃，分层之后，可以选择只改那一层内容既可，互不干扰， 自由组合，每一个部分都是标准化模块方便使用。

## Slide 16
TCP/IP 协议栈
5、由于TCP可靠，故在传输过程中需要严格遵守三次握手，四次挥手原则
6、三次握手
（1）第一次握手（客户端 > 服务端）：客户端发送SYN报文，客户端进入SYN_SENT状态
（2）第二次握手（服务端 > 客户端）：服务端收到SYN报文，发送SYN+ACK报文，服务端进入 SYN_RCVD状态
（3）第三次握手（客户端 > 服务端）：客户端收到SYN+ACK，发送ACK给服务端，此时客户端进入 ESTABLISHED（已建立连接）状态，服务端收到后也进入 ESTABLISHED 状态
双方即可传输数据
7、四次挥手
（1）第一次挥手（客户端 > 服务端）：客户端发送数据完毕，主动发送FIN（结束）报文，客户端进入FIN_WAIT_1状态，表示不可以发数据但是可以接收数据
（2）第二次挥手（服务端 > 客户端）：服务端收到FIN报文，回复ACK报文。服务端进入CLOSE_WAIT 状态。客户端收到该确认后进入 FIN_WAIT_2 状态。此时处于“半关闭”状态，如果服务端还有数据没发完，可以继续发送。
（3）第三次挥手（服务端 > 客户端）：服务端数据全部发送完毕，想客户端发送FIN报文，服务端进入LAST_ACK状态
（4）第四次挥手（客户端 > 服务端）：客户端收到FIN报文，回复ACK报文，客户端进入TIME_WAIT 状态，服务端收到此 ACK 后进入 CLOSED 状态，彻底断开连接

## Slide 17
应用层协议：MQTT
1、MQTT是一种基于TCP/IP协议之上的应用层协议
2、HTTP vs MQTT
（1）HTTP报文非常臃肿，每次发数据都会有一堆信息，而MQTT的固定报头就只有两字节，对于单片机这 种内存小，网络带宽窄的设备，MQTT可以极大减少流量和电量
（2） HTTP 是“请求-响应”模式，单片机不主动问，服务器就无法发号施令；而 MQTT 是长连接，云端可以 随时随地、极其低延迟地把指令推送到单片机上。
3、MQTT核心架构：发布 / 订阅模型 (Pub / Sub)【传统的模式是客户端直连服务器】
（1）MQTT的做法是中间增加一个Broker（云服务器），通信的双方互不相识，都只与Broker打交道
（2）Publisher作为发布者负责发送数据，Subscriber作为订阅者只负责接收数据，Topic作为主题作为消息的标签
（3）Broker（消息代理中心）：充当整个架构的中央数据总线和路由引擎，负责维持底层的 TCP 长连接， 接收客户端报文、鉴权、过滤并分发所有消息
（4）Topic（主题标识）：采用层级结构的 UTF-8 字符串（如 home/livingroom/temp），作为 Broker 寻址 和路由匹配的逻辑通道
（5）Publisher（发布者）：边缘硬件节点（如单片机）作为发布者，将采集到的有效数据（如温湿度数据） 封装进 MQTT PUBLISH 报文，并声明目标 Topic，上行推送到 Broker。
（6）Subscriber（订阅者）订阅声明： 监控端（如业务后端或手机 APP）主动向 Broker 发送 SUBSCRIBE 报文，注册并声明自己需要监听的 Topic 列表。
（7）Broker 消息路由与分发： 当 Broker 接收到来自 Publisher 的报文时，会立即检索内部的订阅路由表 一旦匹配成功，Broker 会将该 Payload 通过现有的 TCP 通道，异步推送给所有合法订阅了该 Topic 的 客户端。

## Slide 18
应用层协议：MQTT
4、MQTT通信全流程
（1）连接建立：设备发送CONNECT指令给Broker（OneNet），Broker响应CONNACK报文
（2）订阅操作：设备发送SUBSCRIBE报文，告诉Broker，我要监听“某某主题，并且要求QoS等级”， Broker将该设备加入该主题的路由表，并回复SUBACK
  【发布操作：设备采集到温湿度，进行封装（如JSON），构建并发送PUBLISH报文到某主题下， Broker接收到后，在配置的QoS等级下，恢复设备PUBACK，随后Broker会根据内部匹配路由表，将数 据异步发送给所有订阅了这个主题的客户端】
  （3）链路保活与心跳：单片机一直没有发送文件，Broker需要有能力判断链路是否断链，设备必须再设置 的一个Keep Alive时间内，发送一个轻量的PINREQ（心跳请求）报文，Broker接收到回复PINGRESP， 如果Broker等待超过1.5Keep Alive的时间未收到设备的任何数据传输，就会判断设备非正常断链，此时 就会自动触发 遗嘱消息的发布
  （4）（未使用）下线，如果设备准备进入深度睡眠，为了节省资源并避免误触发，设备会主动发送一个DISCONNECT 报文，Broker接收到这个报文后，主动关闭TCP连接，并不触发遗嘱消息的发布
  【由于本项目直接使用AT固件库，有些操作直接隐藏在AT指令中，当发送AT+MQTTCONN指令时，ESP8266内部已经启动内部定时器，在长时间未发送数据时，会主动发送心跳包，其次关于QoS等级，本项目完成的是实时传输传感器数据，故项目采用的QoS 0等级，并且这条指令在AT+MQTTPUB=0中已有体现】

## Slide 19
应用层协议：MQTT
5、QoS服务质量的三个等级
（1）QoS 0（最多交付一次）：发送者发完数据就不管了，经常用于及其不重要的数据，例如每秒都传输的传感器数据，丢一两个没有什么问题
（2）QoS 1（至少交付一次）：发送者发送完数据，必须接收接收方的PUBAK报文，如果发送方未收到回复，将会一直发送数据，直到接收方收到数据，通常使用在智能家具的控制指令，可以多开几次指令，但是绝不能按完没有反应
（3）QoS 2（只交付一次）：使用四步握手协议（PUBLISH -> PUBREC -> PUBREL -> PUBCOMP），保证消息既不丢失，也不重复，这种是最安全的也是最慢的，通常使用在金融支付中，不能有两次支付情况（在单片机领域很少使用，太耗费系统资源）
6、如果ESP8266突然断电，并未给服务器发送下线指令，如何能够立刻知道设备掉线：使用MQTT的遗嘱机制（LWT），设备在刚连接Broker时，可以在连接报文中顺便提交一封遗嘱，遗嘱内容类似于如果我突然掉线，请在该主题下发送offline指令，只要服务器检测单片机断开TCP连接，服务器会替代设备将遗嘱发布，订阅了这个主题的设备端就会接收到这个指令，知晓设备断线

## Slide 20
ESP8266 Wifi模块
本项目应该使用的是STA模式
在使用之前，需要对ESP8266进行下载操作，下载AT固件库

## Slide 21
ESP8266 Wifi模块(2026.7.17创建)（2026.7.21补充）
在使用之前需要先确保ESP8266是否安装了AT固件库（本人购买时基本没发现ESP8266下载了AT固件库）
1、使用杜邦线、USB转TTL、ESP8266完成连线
（IO0必须接地才能使ESP8266进入烧录模式）
2、下载软件使用ESP公司的下载软件
https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/other-tools
3、AT固件库下载

## Slide 22
ESP8266 Wifi模块
STA
AP
1Station模式
2 AP模式
3 AP兼Station模式
例：AT+CWMODE=1
STA流程全步骤，本项目全程使用的是STA模式，只作为客户端向OneNet发送数据
学校的局域网可能屏蔽了某些网络，实验时使用的时手机热点作为无线网络信号

## Slide 23
OneNet + MQTT调试
单片机与OneNet的连接流程，这里推荐一个网址：https://acode.cc/tools/at_cmd_summon.html
输入参数就能自动生成AT指令

## Slide 24
STM32+ESP8266+OneNet
1、ESP8266初始化
(1)AT指令连接网络以及连接OneNet平台
  ①printf("AT+RST\r\n"); //重置ESP8266
  ②printf("AT+RST") //测试
  ③printf("AT+CWMODE=1\r\n"); //设置ESP8266为STA模式
  ④printf("AT+CWJAP=\"zong\",\"XXXXXXXX\"\r\n"); //连接网络
  ⑤printf("AT+MQTTUSERCFG=0,1,DEVICE_ID,PRODUCT_ID,AUTH_INFO)//配置 MQTT用户信息
  ⑥printf(AT+MQTTCONN=0,\"mqtts.heclouds.com\",1883,1\r\n"); //连接MQTT服务器
  ⑦printf("AT+MQTTSUB=0...") //订阅数据用于发哦是那个数据
（2）创建三个队列（第一个用于传感器数据传输，后两个用于控制LED以及水泵）
（3）开启五个任务（三个传感器任务以及两个控制任务）
4、如果初始化未完成，直接结束，不需要创建以下几个任务以及队列

## Slide 25
Freertos进程间通信方式
一、队列（本项目使用）
1、简介：队列是FreeRTOS中最常用的任务间通信机制。它们可以在任务之间传递消息或数据。队列是FIFO（先入先出）的数据结构。
2、队列可以包含若干数据，队列中有若干项，这被称为长度，队列中每个数据的大小是固定的
3、创建队列时，要指定队列长度以及数据大小
4、使用队列的流程：创建队列、写队列、读队列、删除队列（可有可无）
5、使用场景：任务间的消息传递（例如传感器数据传递），中断服务程
序与任务之间的数据交换
6、优点：适用于多种任务间通信场景，可以存储多项数据，支持异步消息传递，阻塞非阻塞发送与接收灵活性好
7、缺点：内存开销大，长度越长占据内存越大，在高实时性的场合下可能存在一定的延时
二、信号量（本项目曾使用过，用于自动控制灯光以及水泵的开关，土壤过干发送信号量1）
1、简介：信号量是一种用于任务间同步的计数器。它有二元信号量（binary semaphore）和计数信号量（counting semaphore）两种类型。信号量常用于任务同步或资源共享管理，简单来说，信号量起到一个通知的效果但是不包含数据
2、使用场景：任务间的简单同步，例如在一个任务等待另一个任务完成某项操作；控制资源的访问，例如限制特定资源的最大并发访问数量。
3、优点：实现简单，开发方便，不占据过多的内存，适合由于任务之间的同步工具
4、缺点：只能用于同步，无法传输数据

## Slide 26
Freertos进程间通信方式
三、互斥量（本项目使用，具体内容可见问题2）
1、简介：互斥量是一种特殊的二元信号量，通常用于保护共享资源。互斥量与普通二元信号量的区别在于它具有优先级继承机制，防止优先级反转问题。
【优先级反转：假设有三个任务（高优先级H，中优先级M，低优先级L），L拿到mutex先开始工作，然后H唤醒，由于L在工作，无法进入只能等待，此时M唤醒，他的任务不需要等待mutex，所以他就会开始工作，由于M优先级高于L，L就一直暂停无法工作，从而倒是H也无法工作，此时M的任务会阻塞H的任务】
【优先级继承机制：当任务使用互斥量时，操作系统会进行介入：当H发现钥匙被L拿走时，操作系统会临时把L的优先级强行提升到和 H 一样高！这样一来，M就再也没有资格打断L了。L就能以最高优先级迅速办完事，把钥匙还给H。然后L的优先级瞬间跌回底层。】
2、保护场景：保护共享资源（如全局变量、硬件设备），防止多个任务同时访问导致数据不一致。【本项目使用互斥锁是在OLED的显示上，由于三个传感器任务都需要刷新OLED，为了防止OLED错显示错乱，添加互斥锁，当一个任务正在刷新OLED，其余任务无法刷新】
3、优点：保护共享资源，防止数据竞态；支持优先级继承机制，避免优先级反转。
4、缺点：由于优先级继承的存在，可能导致系统中任务调度的复杂性增加，出现死锁的问题
5、提问：在使用互斥量时，遇到过死锁吗？什么是死锁，怎么避免？
答：死锁就是任务互相卡住，谁也动不了，导致整个系统彻底瘫痪。
任务 1： 先拿到了锁 A。它接下来需要锁 B 才能完成工作。
任务 2： 同时拿到了锁 B。它接下来需要锁 A 才能完成工作。
结果： 任务 1 拿着 A 等 B，任务 2 拿着 B 等 A。两个人互相死等，永不退让，系统彻底卡死！
如何避免：尽量按固定顺序获取锁，设置超时时间，等不到锁就选择报错，避免嵌套锁

## Slide 27
Freertos进程间通信方式
四、事件组（未使用简单了解）
1、简介：事件组提供了一种通过位标志（bit flags）管理多个事件的机制。每个事件组包含32个事件标志，可以同时设置、清除和等待多个标志。
2、使用场景：多个任务之间复杂的同步需求，例如等待多个条件（事件）满足后才继续执行。
3、优点：可以通过组合多个事件标志实现复杂的同步逻辑。
4、缺点：事件标志的数量有限（通常为32位），而且使用难度稍微较大
五、任务通知（未使用，简单了解）
1、简介：任务通知是FreeRTOS提供的一种轻量级、快速的任务间通信方式。每个任务都有一个通知值，可以由其他任务或中断来设置、清除或通知。
2、使用场景：在任务间传递简单的状态或信号，替代轻量级的二元信号量或计数信号量。
3、优点：操作非常快且开销低，适用于轻量级通信，每个任务内置了一个通知槽，不需要额外的内存分配。
4、缺点：只能用于任务本身，通知机制只能通过直接通知特定任务来操作，只能存储一个值，不适合复杂的数据传递。

## Slide 28
第二部分：FreeRTOS任务搭建
1、创建多个任务
2、任务间的队列（队列，信号量）
3、软件定时器（未找到使用场景）
DHT11任务
BH1750任务
土壤湿度传感器任务
ESP8266数据传输任务
LED灯光开关任务
浇灌系统开关任务
xSensorQueue队列
低优先级
中优先级
高优先级
xLEDQueue队列
2S 采集一次数据
5S 发送一组数据
&队列非空时
阻塞等待队列消息
使用信号量进行交互
（改用使用队列进行控制）
ESP8266接收数据并进行控制
xPumpQueue队列
光照强度自动控制
湿度自动控制

## Slide 29
喷水装置：
1、两个功能：
（1）自动调节：当土壤湿度较低时，自动开启喷水功能
（2）手动控制：小程序发送指令，控制喷水开关
照明装置：
1、两个功能：
（1）自动调节：当环境光较低时，自动开启灯光功能
（2）手动控制：小程序发送指令，控制照明开关
1、创建Flag指令
（1）自动控制指令：Auto_Water_Flag|Auto_Light_Flag
（2）手动控制指令：Manual_Water_Command|Manual_Light_Command
2、指令控制逻辑：当Auto_Water_Flag|Auto_Light_Flag为1时，上位机手动控制无法执行该操作，只能关闭自动控制才能进行手动控制
（1）Bug：最后手动控制设计一个上限时长，避免断连等意外操作导致一直处于灌水状态
3、数据传输时，他们不需要进入队列，只要在发送之前，临时获取一下他们的状态就行
这两个任务也需要参与进队列当中，实时将数据情况进行一个汇报
而“状态”是实时的，只要在你要打包发送给云端的那一瞬间，去瞄一眼那些全局变量当前的值是多少，顺手塞进数据包里就行了。

## Slide 30
接收数据时，水泵以及灯光照明的模式（自动控制、手动控制）的选择可以直接通过全局变量进行控制，还需要创建两条队列，照明的开关以及水泵的打开与否全部由他控制（包括自动模式，将数据直接发送给队列，让其在队列里进行数据解析）
xLEDQueue队列
xPumpQueue队列
自动控制灯光
手动控制灯光
手动控制水泵
自动控制水泵
灯光开/关
水泵开/关
发送开/关指令
发送开/关指令
手动模式
自动模式
Driver_Light任务解析

## Slide 31
遇到的问题：
1、当三个任务同时运行时，DHT11很容易报错出现error问题
原因：DHT11在读取电位高低电平的时候，很有可能会由于任务调度器切换任务而导致错过高低电平的读取，从而导致无法正确获取数据
解决方案：采用停止调度器和开启调度器的方法解决这个问题，当主控在读取DHT11传感器前，先暂停任务调度器，此时任务无法被切换，等读取任务结束后，再重新开启任务调度器，这样就可以完美解决任务会在读取高低电平时切换的问题了。
关闭调度器
开启调度器

## Slide 32
遇到的问题：
2、三个任务都可能同时操作OLED，可能导致显示错乱（严重情况下导致系统直接卡死）
原因：OLED都会使用I2C通讯协议，并且还有使用BH1750，可能会互相干扰
解决方案：加上互斥锁，当锁上的时候，其余几个任务只能等这个I2C通讯结束后才能继续使用。

## Slide 33
遇到的问题：
3、开启ESP8266任务后，系统直接没有工作，所有功能都停止工作（加入新任务就全盘崩溃）
原因：ESP8266_SendTask 分配的栈空间是 512，但是程序运行过程内部数组定义的数值太大，导致栈空间耗尽。FreeRTOS 的底层内存结构被破坏，系统瞬间死机，OLED 屏幕当然也就连第一行字都刷不出来了。
解决方案：精简缓冲区大小，将变量的数组大小调小（例如有些数组大小可以稍微调小一点），并修改Cube MX中的关于freertos的参数（TOTAL_HEAP_SIZE（总堆空间大小））
TOTAL_HEAP_SIZE：当使用 FreeRTOS 时，所有动态创建的操作系统对象，都是从这个 TOTAL_HEAP_SIZE 池子里扣除内存的。包括动态创建任务，创建队列以及建互斥锁/信号量 。
太小：你的单片机不会立刻死机，但是某个任务根本没有被启动，或者某个队列压根没创建成功。后续代码如果没做检查，直接往没创建的队列里发数据，就会导致 HardFault 死机。
太大：会从你单片机总的物理 RAM（SRAM）里提前圈出来的一块静态大数组。
若将数值设置的与STM32的RAM总值差不多大，编译器就会直接报错：Error: L6220E: Execution region RW_IRAM1 size (...) exceeds limit (...)，提示你内存溢出，编译不通过

## Slide 34
遇到的问题：
4、数据同步性很差，数据更新很慢
原因：ESP8266_SendTask 任务中存在严重的逻辑阻塞（队列积压）【原本的想法是开启vTaskDelay函数给低优先级的任务让步】
解决方案：将这一行代码删除，函数xQueueReceive( xSensorQueue, &ReceiveData, portMAX_DELAY)；也会使发送任务进入挂起态，这个时候就是其他低一级任务工作的时候

## Slide 35
遇到的问题：
5、任务增多导致，整个系统无法正常进行工作
原因：任务优先级混乱的问题，以及合适开启一个任务的问题
解决方案：重新捋一遍任务之间关系，以及什么任务需要优先启用，什么任务是可以放到最好慢慢进行数据处理的
（原有思维：接收任务需要是最高的，因为需要实时能够接受上位机发送的数据，然后执行任务排在最低，只要有时间能运行就可以，但是这样的任务优先级排序导致任务无法进行。
原因：判断上位机是否有数据传输，用的是一个很土的办法，因为 ESP8266 发来的 JSON 数据都是以 } 结尾的，所以只要检测到 }，就说明一包 JSON 收完了，可以唤醒任务去解析了。但是在系统刚上电时，单片机给ESP8266发送一系列AT指令来连接 WiFi。ESP8266成功后回复的是类似OK\r\n或者WIFI CONNECTED\r\n 这样的字符串。这些回复里根本没有“}”，当 ESP8266_Send_Cmd 发送订阅指令 AT+MQTTSUB=... 后，云端服务器不仅会回复 OK\r\n，而且往往会立刻把设备当前的最新状态推送下来！这导致串口瞬间收到了大量包含 JSON 结尾符 } 的字符。中断函数一旦检测到 }，便会立刻释放信号量xRxSemaphore。由于ESP8266_ReceiveTask 是最高优先级，操作系统瞬间剥夺了当前初始化代码的 CPU 运行权，跳转去执行接收任务。接收任务醒来，试图解析这段 JSON，然后在任务的最后，执行了 ESP8266_Clear_Buffer();，直接把整个接收缓存区清零了！当接收任务休眠，CPU 回到 ESP8266_Init 的while循环接着执行 strstr函数时，由于 Buffer 已经被清空，它永远找不到 OK，只能死等直到 timeout 耗尽并返回失败。）
1、执行机构最高优先级：在控制LED以及水泵的代码上，大概使用的是HAL_GPIO_WritePin()，执行时间很短，基本不怎么占用CPU资源，在没有指令控制的时候，基本都处于阻塞态，而且要求执行机构相应迅速，收到消息后必须最快速度进行控制
2、网络通信中等优先级：处理网络 JSON 数据、串口收发是比较耗费 CPU 时间的，但比传感器采集快。它们作为中枢神经，承上启下。
3、传感器采集最低优先级：传感器的采集频率比较低，只需要在CPU空闲时间内，进行传感器数据采集即可，这样设计极大提高了 CPU 的利用率。

## Slide 36
遇到的问题：
5、任务增多导致，整个系统无法正常进行工作
原因：任务优先级混乱的问题，以及合适开启一个任务的问题
解决方案：重新捋一遍任务之间关系，以及什么任务需要优先启用，什么任务是可以放到最好慢慢进行数据处理的
问：为什么这么分配任务优先级？
答：在项目初期，将网络接收设为最高优先级，导致初始化时触发了抢占竞态条件（全局Buffer被提前清空）和低优先级任务饿死，造成系统启动死锁。
查明原因后，重新分配了优先级：
高优先级分配给执行机构（水泵/LED）： 因为它们执行耗时极短（仅改变GPIO），且99%的时间处于队列阻塞状态，完全不占用CPU；同时能保证紧急控制指令的绝对实时响应。
中优先级分配给网络通信（ESP8266）： 作为中枢神经，处理耗时适中的 JSON 解析和数据分发。
低优先级分配给传感器采集： 传感器采集往往依赖硬件时序且耗时较长（几十毫秒），具有低频周期性。放在最低可以将其作为系统的‘后台任务’，榨干CPU的空闲时间。
重构后，系统彻底解决了启动死锁问题，避免了任务饿死，CPU利用率和系统稳定性达到了最优状态。”

## Slide 37
遇到的问题：
6、任务增多，需要对任务所占有的栈大小进行管控
解决方案：通过Freertos内部所带有的功能吗，实时查看每个任务占有的栈的大小，从而反向确定每一个任务最少需要多少栈内存
Task | 设定任务大小 | 剩余字节 | 需不需要缩小
BH1750_Test | 128 | 42 | 
MoistureSensor_Test | 128 | 42 | 
DHT11_Test | 128 | 42 | 
ESP8266_ReceiveTask | 256 | 194 | 可以减少至80
ESP8266_SendTask | 512 | 216 | 可以减少至350
Light_Test | 32 |  | 
Water_Test | 32 |  | 

## Slide 38
遇到的问题：
6、ESP8266发送数据量过大时，OneNet无法获取下位机数据
解决方案：使用AT+MQTTPUBRAW而不是AT+MQTTPUB
原因：AT指令的缓冲区大小是有限的，大概只有256个字节，当发送数据过多时，就ESP8266 会直接把指令截断，导致发送失败。
AT+MQTTPUBRAW指令工作机制：
1、单片机先向ESP8266发送指令AT+MQTTPUBRAW=0,"topic",num,0,0，我要往这个主题发数据了，数据长度为num个字节
2、 ESP8266收到后，内部会准备好缓冲区，并向单片机回复一个>符号，表示准备哈接收数据
3、单片机直接把纯净的 JSON 字符串通过串口发过去
优点：速度快，不限制格式，而且能够支持最大长度几KB的数据

## Slide 39
遇到的问题：（更新于2026.07.20)
7、当三个传感器中任意一个传感器无法获取数据时，所有的数据内容都无法上传至物联网平台
解决方案：增加一个新功能（启动一个定时器，当在定时器限定时间内并没有进行数据更新，强制将已更新的传感器数据进行一次发送，未更新的数据发送-1）【专有名词：数据看门狗】
源代码收集到的标志位为0111时才能发送
1、创建软件定时器（同时开启回调函数vDataWatchdogCallback）
【参数设置：软件定时长度5000TICKS（5s），不自动重载】
2、回调函数（回调函数里禁止写入有阻塞行为的操作）
【使用队列传输的方式给出信号指令，后续操作交给其他程序完成】
3、在每一次获取到新的一组数据的开始开启定时器，若在定时器结束时间范围内成功传输所有数据，则关闭定时器，等待下一组数据的开始。若在定时器结束后仍未传输数据，进入回调函数，发送队列信息，强制所有数据发送

## Slide 40
遇到的问题：（更新于2026.07.22)
8、单片机控制小灯亮灭没有问题，但是单片机控制水泵开关有概率造成屏幕卡死以及ESP8266掉线的问题
解决方案：该问题的原因是电磁干扰与电源瞬态拉低，可采取的方法是将关于水泵有关的所有电路进行隔离，电源单独使用，地线也单独使用，从而避免影响单片机的正常工作
控制LED时，LED属于纯电阻负载，开与关其电流变化不大
而水泵电机属于电感性负载，在水泵启动瞬间，启动电涌（此时电流大小为正常运行时的3~5倍），并且还有反向电动势的出现，电机线圈会产生高达几十伏甚至上百伏的反向尖峰电压。
屏幕卡死：OLED采用的是I2C通讯，该通讯方式对电磁干扰极为敏感，水泵以及继电器产生的电磁脉冲一旦干扰到I2C总线，就容易导致底层的HAL_I2C_Transmit永远卡死在一个while循环里等应答。此时就会导致其余传感器任务无法正常工作，也没有办法输出数据？

## Slide 41
补充：（更新于2026.07.201)
Github上传及使用
具体内容可以参考：廖雪峰的官方网站https://liaoxuefeng.com/books/git/introduction/index.html
简单来说操作可以分为：
1、创建版本库 git init（使用 Windows powershell进入你需要上传文件包的地址）
2、将需要上传的文件依次进行 git add（文件添加到库） 操作以及 git commit（文件提交到仓库） 操作
3、新建githuub仓库，将Github仓库和本地仓库关联（后续步骤github上已有教程）
4、将本地库的所有内容都推送到远程库
自己的github账户